## Slide 1
NEC Physical AI
vs NVIDIA
一对一技术栈拆解：从 Physical Foundation Model 到工厂级约束控制
核心结论
NVIDIA 在造 “robot brain”
NEC 在造 “factory nervous system + executive control system”
模型 / WAM
VLA / Policy
Sim + Data
Planner
控制 / SI
公开资料 + 架构推断｜2026-08

## Slide 2
先把两家公司放到同一个坐标系里
不要比较宣传词；比较“谁在解决哪一层问题”。
NVIDIA
NEC
通用机器人智能底座
工厂级 AI 控制系统
Cosmos / GR00T / Isaac / Jetson 构成“数据—模型—仿真—端侧”的闭环。优势在底层能力和规模化。
Real-World Agent / world-model verification / TAMP / 网络与 SI，把不可靠 AI 放进强约束现场。优势在工业编排。
Physical FM
Physical FM
VLA/Policy
VLA/Policy
Sim/Data
Sim/Data
Planner/SI
Planner/SI
一句话：NVIDIA 强在“让机器人本身更聪明”；NEC 强在“让整座现场可控地聪明”。
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 3
全栈架构：两条路线不是同一方向的竞争
NVIDIA 从底座往上打；NEC 从工厂现场约束往下收敛。
NVIDIA：模型底座主导
NEC：现场编排主导
Cosmos 3 / WAM
GR00T / VLA Policy
Isaac Lab + Sim + Data
Jetson Thor / Isaac ROS
Robot execution
LLM / VLM semantics
PDDL / TAMP / Optimizer
World-model verification
Skill library / Controller
Factory execution
核心差异
NVIDIA 尽量把感知、世界预测、动作生成统一进 foundation model；NEC 则保留显式 planner/solver/validator，把 neural model 当作可替换工具。
这也是为什么 NEC 看起来“模型不够大”，但在工厂编排上反而更像真实部署系统。
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 4
领域一：Physical Foundation Model / WAM
NVIDIA 已经在做“统一世界 + 行动模型”；NEC 目前没有同级公开底座。
01
专业领域对比
NVIDIA 项目
Cosmos 3 / World Action Model
进展：Cosmos 3 被定位为 Physical AI 的 world foundation model，可作为 WAM backbone；支持世界生成、物理推理、动作生成，且有面向端侧/不同规模的模型路线。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
通用 prior 与跨场景迁移强；可把 video/world/action 融到同一模型里，减少大量任务专用模型。
对 NEC 的劣势 / 盲区
模型输出不天然可验证；进工厂还需要外部约束、安全和 SI；对于 brownfield 现场，不等于直接可部署。
NEC 当前位置
NEC 当前更像“多个任务专用 predictor + planner”。Noetra/招聘信息说明它意识到 foundation model 层缺口，但公开进展明显晚于 NVIDIA。
Sources: NVIDIA Cosmos official / Cosmos 3 arXiv; NEC Noetra & MTP 2030
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 5
领域二：VLA / 通用机器人策略
GR00T 是 NVIDIA 的 Generalist Robot Policy 主线；NEC 还没有公开同级 VLA。
02
专业领域对比
NVIDIA 项目
Isaac GR00T N1.7
进展：公开的 generalist robot foundation model；新 VLM backbone，action head 生成连续 action chunk；使用真实演示、人类第一视角和模拟数据混合训练。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
跨 embodiment、少量 post-training、任务泛化能力是核心优势；更接近“让一台机器人自己学新任务”。
对 NEC 的劣势 / 盲区
对细粒度工厂约束、长周期调度、可解释失败原因并不天然解决；部署仍依赖集成商和安全层。
NEC 当前位置
NEC 当前执行层更可能是 skill library + learned trajectory proposal + optimizer。它不是通用 VLA，但更容易接入显式约束。
Sources: Isaac GR00T GitHub / NVIDIA developer blog
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 6
领域三：仿真、合成数据与数据飞轮
这里是 NVIDIA 对 NEC 最大的系统性优势之一。
03
专业领域对比
NVIDIA 项目
Isaac Sim / Isaac Lab / Newton / GR00T-Dreams
进展：机器人学习、仿真评估、合成轨迹、domain randomization 和政策训练已经连成平台。GR00T-Dreams 用 Cosmos 生成合成轨迹数据。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
数据 flywheel 能把少量真实演示放大成大量训练样本；这是训练通用 policy 的关键基础设施。
对 NEC 的劣势 / 盲区
栈很重，依赖 NVIDIA 生态；真实工厂约束仍需要客户/集成商建模。
NEC 当前位置
NEC 有自研 simulator 和现场数据增强，但规模、工具链完整度和生态远小于 NVIDIA。真正差距不只是算法，而是数据机器。
Sources: Isaac Lab official; GR00T-Dreams GitHub; NEC robot motion learning
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 7
领域四：长周期任务规划与多机器人编排
这是 NEC 最接近甚至可能超过 NVIDIA 的层。
04
专业领域对比
NVIDIA 项目
NeMo/Isaac Agent 工具链 + GR00T 工作流
进展：NVIDIA 正在把机器人模型、agent tools、simulation workflows 接起来，但核心宣传重心仍是 foundation model + robot policy。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
可用强模型提出 plan，并与 Isaac 生态联动；未来如果 WAM 更强，长周期规划能力会提高。
对 NEC 的劣势 / 盲区
LLM/VLA 直接规划容易 hallucination；多机器人任务分配、PDDL precondition、工厂 precedence constraints 不是它的主战场。
NEC 当前位置
NEC 公开论文已把 GPT-4o → 层级 agent → PDDL → Fast Downward → prompt optimization 串起来。它的优势是把 AI 输出转成可验证规划问题。
Sources: NEC multi-robot arXiv 2602.21670; NEC Real-World Agent technical report
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 8
领域五：World Model 与可执行性验证
同名“world model”，但 NVIDIA 与 NEC 的实际含义完全不同。
05
专业领域对比
NVIDIA 项目
Cosmos WFM / WAM
进展：NVIDIA 把 world model 当作大规模物理先验，用于想象未来、训练 policy、生成动作。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
共享表征强；一个底座可以复用到多任务、多模态、多 embodiment。
对 NEC 的劣势 / 盲区
大模型世界预测并不等于现场可执行；输出结果可能很像真的但违反工厂约束或安全规则。
NEC 当前位置
NEC 的 world model 更像 task-specific evaluator：成功/失败预测、RSSM 未来特征预测、人类运动/压力预测。它不够通用，但适合放在 planner 后面做验证。
Sources: Cosmos official/arXiv; NEC FIRP arXiv; NEC human-aware Physical AI
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 9
领域六：Manipulation 与轨迹生成
NVIDIA 追求 generalist policy；NEC 追求 model-based robustness。
06
专业领域对比
NVIDIA 项目
GR00T policy + diffusion action head
进展：GR00T N1.7 将语言、图像、机器人状态映射到连续动作 chunk；用于 humanoid/mobile manipulation 的泛化。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
新任务、新物体、新场景的迁移潜力强；从“task-specific cell”迈向“general robot skill”。
对 NEC 的劣势 / 盲区
端到端 policy 的错误模式不易解释；工厂要求的 reachability/collision/cycle-time 仍需外部验证。
NEC 当前位置
NEC 在杂乱物体操作中使用视觉 latent、world-model 预测、diffusion trajectory、任务顺序优化。它更窄，但更像工程闭环。
Sources: NVIDIA GR00T; NEC 2024 robot motion learning
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 10
领域七：AMR 导航与人机共存
NEC 在“机器人如何塞进现有现场”上很有特色。
07
专业领域对比
NVIDIA 项目
Isaac / Jetson / Partner AMR stack
进展：NVIDIA 提供仿真、端侧计算、感知和 robot runtime；AMR/移动操作多数通过生态伙伴落地。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
底层算力、感知模型、仿真测试强；适合通用移动机器人平台升级。
对 NEC 的劣势 / 盲区
“工人是否被机器人吓到”“狭窄现场怎么不打扰人”这种现场细节，不是 NVIDIA 最核心卖点。
NEC 当前位置
NEC 有 AMR 路径候选生成/选择路线，以及预测人类移动和 stress score 的 Physical AI。它的亮点是人机心理安全与现场接受度。
Sources: NEC AMR press; NEC human-aware Physical AI; Jetson/Isaac official
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 11
领域八：端侧计算、Cloud-to-Robot 与网络
NVIDIA 强在算力与机器人端侧；NEC 强在通信/ICT 控制。
08
专业领域对比
NVIDIA 项目
Jetson Thor / Isaac ROS / CUDA-X
进展：Jetson Thor 定位 physical AI 机器人计算平台；用于多模态推理、传感器处理和 VLA/LLM/VLM runtime。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
端侧 AI 性能和生态压倒性强；模型、仿真、推理、硬件形成一体化平台。
对 NEC 的劣势 / 盲区
网络/通信调度、工厂专网、远程监控、与企业系统的安全集成不是 NVIDIA 主要交付边界。
NEC 当前位置
NEC 招聘明确写 VLM/VLA 轻量化、远程监控/控制视频配信、Physical AI ICT 基盘。它可能成为“机器人群的网络控制层”。
Sources: Jetson Thor official; NEC job code 4501
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 12
领域九：安全、约束与工业可验证性
越靠近真实工厂，NEC 的“保守架构”越有价值。
09
专业领域对比
NVIDIA 项目
Isaac safety / partner validation
进展：NVIDIA 提供仿真评估、edge runtime 和机器人软件生态；安全需要与机器人厂、现场安全系统共同完成。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
能大规模仿真测试 policy；硬件生态成熟，便于机器人厂快速构建新平台。
对 NEC 的劣势 / 盲区
foundation policy 的行为边界不容易证明；需要额外 guardrail、constraint layer、human-safety policy。
NEC 当前位置
NEC 的思路是默认 AI 不可信：LLM 只提议，PDDL/solver/world model/physics simulator 验证后再执行。劣势是系统更重、泛化更慢。
Sources: NEC Real-World Agent; NEC multi-agent planning; Isaac Lab
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 13
领域十：工厂 SI、业务落地与客户现场
这里两家公司商业边界完全不同。
10
专业领域对比
NVIDIA 项目
Platform provider for robot makers
进展：NVIDIA 提供 physical AI foundational stack，面向机器人厂、开发者、仿真和端侧计算生态。
NVIDIA 成熟度
NEC 对应成熟度
对 NEC 的优势
横向生态能力强，能让很多机器人厂站在同一底座上；迭代速度快。
对 NEC 的劣势 / 盲区
通常不会替客户完整建 MES/WMS/PLC/安全规程/人机流程；最后一公里依赖 partner。
NEC 当前位置
NEC 作为 SI/ICT/行业系统供应商，更有动机接管“现场运行权”：排产、调度、约束、网络、安全、ERP/MES/WMS 对接。
Sources: NEC MTP 2030; NEC Real-World Agent; NVIDIA Cosmos/Isaac platform pages
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 14
总评分：底层智能 NVIDIA 领先；工业控制 NEC 反而强
评分是基于公开技术成熟度与系统完整度的架构判断。
专业领域
NVIDIA
NEC
判断
Physical FM / WAM
NVIDIA 领先一代以上
VLA / general policy
NEC 尚无同级公开模型
Simulation / data flywheel
NVIDIA 生态与规模优势
Manipulation learning
NEC 扎实但偏任务专用
World-model verification
NVIDIA 通用；NEC 可验证
Planning / orchestration
NEC 更贴近工厂约束
Human-aware control
NEC 更具体、更工程化
Edge / network
NVIDIA 算力；NEC 通信集成
Safety / SI / constraints
NEC 更强的最后一公里
一句话结论
NEC 不是“落后版 NVIDIA”。它缺 foundation model 与数据飞轮，但在 planner / solver / safety / factory SI 这条工业控制链上，它选择的是另一套更保守、更可验证的路线。
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 15
NEC 到底走到哪一步了？
把它放在 NVIDIA 当前路线图上看，大致是“上层工业编排成熟、底层模型缺失”。
底层通用智能
35%
Cosmos / GR00T 级缺口最大
单机器人 learned control
55%
NEC 在 2023–2024 世界模型 + 轨迹生成范式上很扎实
工业编排 / 约束规划
90%
NEC 可能接近甚至超过 NVIDIA 自己交付边界
完整 Physical AI platform
58%
如果接入外部 WAM/VLA，进展会突然加速
关键判断
NEC 最合理路线不是自研“日本 GR00T”，而是把外部 WAM/VLA 接入自己的 planner / verification / SI 层。
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 16
未来 18–36 个月该看什么信号？
判断 NEC 是否真正追上下一代，不看口号，看这三个技术门槛。
01
VLA/WAM 接入执行层
从 skill library + controller，升级为可 post-train 的 generalist policy。
02
共享 Physical Representation
多个小 predictor 合并到统一表征，而不是每个场景单独训练。
03
真实机器人数据飞轮
真实演示 + 仿真 + 合成数据 + 现场反馈形成闭环。
04
现场级验证闭环
PDDL/TAMP/optimizer 与 foundation policy 互相约束，而不是两套系统并列。
最可能的融合形态
NVIDIA/Noetra/开源 VLA 提供底座；NEC 提供工厂 world state、约束管理、PDDL/TAMP、human-aware planning、网络和 SI。
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 17
对你自己的 UR5e + MechMind/ZED + 灵巧手路线的启发
不要在第一天复制 NVIDIA；更现实的是先做 NEC 式可验证闭环，再逐步接入 VLA/WAM。
传感器
MechMind / ZED
RGB-D + pose
技能层
grasp / push / pull
place / regrasp
预测层
success predictor
contact / reachability
规划层
PDDL / TAMP
constraint solver
VLA层
OpenVLA / GR00T
post-train later
第一阶段：做 NEC 式闭环
先把任务拆解、可行性预测、失败复盘、约束验证做起来；这能最快形成“机器人系统工程能力”。
第二阶段：借 NVIDIA 式底座
等数据和 skill library 稳定后，再接入 GR00T / OpenVLA / Cosmos 类模型做泛化和新任务迁移。
最终目标：两派合体
VLA 提议动作；world model / solver 验证；controller 执行；日志回流训练。
这也是工业 Physical AI 最现实的路线：foundation model 不必自己造，但约束闭环一定要自己掌握。
NEC × NVIDIA Physical AI 对比｜公开资料 + 架构推断

## Slide 18
主要资料来源
Deck 内判断基于公开资料与架构推断；没有把宣传词当成事实。
NVIDIA
Cosmos official page；Cosmos 3 arXiv；NVIDIA developer blogs on Cosmos/WAM；Isaac GR00T GitHub & developer blog；Isaac Lab official；Jetson Thor official；GR00T-Dreams GitHub。
NEC
NEC robot motion learning / world model technology page；NEC human-aware Physical AI press release；NEC Real-World Agent technical report；NEC Mid-term Management Plan 2030 press release；NEC Physical AI ICT platform hiring page。
Papers
Hierarchical LLM-Based Multi-Agent Framework with Prompt Optimization for Multi-Robot Task Planning, arXiv 2602.21670；FIRP / Future Predictive Success-or-Failure Classification for Robotic Manipulation, arXiv 2404.03415。
推断边界
对 NEC 内部架构的判断属于“高概率逆向分析”，不是 NEC 官方确认；尤其是模块间接口、实际商业产品形态和未公开数据规模需要后续验证。
注：未使用非公开内部资料；所有“领先/落后”均是基于公开技术栈成熟度的分析判断。